В 1970-м году мне попался приемник Р-311, вначале я питал его через входящий в комплект вибропреобразователь ВП-3, который из 2,4 В напяжения аккумулятора 2НКП24 вырабатывал + 80 В для питания анодных цепей, можно было сделать блок питания, заменяющий аккумулятор, но смысла не было - чтобы запитать анодные цепи, потре***ющие миллиамперы нужно было вгонять в преобразователь амперы из-за его низкого КПД, да и слушать противное жужжание, по-этому сделал блок питания на два напряжения - для питания анода и накала.
Виктор, как Вы сделаете блок питания, значения не имеет, все зависит от наличия у Вас тех, или иных деталей, главное, чтобы он обеспечил необходимые напряжение и ток.
По накальным цепям (от них питается лампочка подсветки шкалы) необходимо напряжение + 2,4 В, ток, потре***емый приемником около 1,1 - 1,2 А с включенной подсветкой и около 500 - 600 мА без подсветки.
Т.к. все лампы приемника 2Ж27Л с прямым накалом, возникают требования хорошей фильтрации накального напряжения, иначе приемник будет сильно фонить (!).
По аноду необходимо напряжение + 80 В, ток потребления очень мал, не более 15 мА, я его стабилизировал газоразрядным стабилитроном СГ16П, сейчас, конечно, Вы будете использовать полупроводниковый стабилитрон.
Разместил блок питания в аккумуляторном отсеке сбоку приемника.
Кстати, если приемник вытащить из кожуха, окажется, что он очень маленький, аккумуляторный отсек и отсек для вибропреобразователя (который так же предназначен для хранения головных телефонов и других акксесуаров) занимают много места.
В свое время мой товарищ изготовил из жести новый кожух, а блок питания разместил внутри под блоком переменных конденсаторов (там есть место), получился очень симпатичный маленький приемник с сетевым питанием.

Хочу предложить Вам простые доработки приемника:

1. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
На этом можно остановиться, я на передней панели между регулятором полосы по ПЧ и осью коррекции (под шлиц) установил тумблер и мог независимо выбирать переключение полосы по НЧ. На тумблер приводятся провода от разорванной цепи включения НЧ фильтра. 
Если сверлить лень, можно использовать тумблер "свежий" аккумулятор - "нормальный" (не помню, как он называется на передней панели), т.к. при питании приемника от блока питания он Вам не нужен.

2. Переменный конденсатор "подстройка входа" выполнен под шлиц, это неудобно, я нарастил ось и поставил ручку.

3.Убрал керамический антенный изолятор, вырезал по его размерам пластину с установленным на ней коаксиальным ВЧ-разъемом и поставил на переднюю панель.

4. Контура второго поддиапазона перемотал на 28 МГц.

Вот вроде все, что вспомнил.
В 70-х годах работал эти приемником на 28 МГц АМ.
Вспоминаю молодые годы с удовольствием - ностальгия !

Где-то была статья о переводе этого приемника на другие лампы, в принципе, приемник очень старый, Вы посмотрите в поисковых системах, должно быть много ссылок.

Здесь тоже есть материалы по Р-311:

http://www.cqham.ru/trx/r311.html

Вспомнил еще, что "родная" лампочка подсветки шкалы потре***ет очень большой ток (сотни миллиампер), чтобы разгрузить блок питания я менял ее на обычную от карманных фонариков 2,5 В ( 0,068 или максимум 0,15 А ), правда она менее долговечна.

Когда сделаете блок питания, и если еще не найдете описание, подскажу Вам, как легко проверить лампы (все так возраст - есть возраст).
Включаете наушники, а лампы по-очереди вставляете в одно из гнезд (не помню, но скорее всего это будет УНЧ, чему еще быть), рядом с которым маленькая черная кнопочка, при ее нажатии этот каскад превращается в генератор, если лампа исправна, в наушниках будет тон.
Да, еще вспомнил, на передней панели сверху-вниз идет группа клемм, к которым подключается вибропреобразователь, их пять - самая верхняя + 80 В, самая нижняя - земля. Через остальные три подается и коммутируется напряжение + 2,4 В с аккумуляторов на вибрик и на накал, через тумблер ВКЛ приемника. Там надо будет поставить перемычку на питающей планке, вообщем разберетесь.